.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy						miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

Dostawa ciągników wraz z wyposażeniem na Drogowe Przejścia Graniczne

w Bezledach i Grzechotkach

- Ciągnik – 2 szt.:

| L.p. | Parametry / minimalne wymagania | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Świadectwa homologacji niezbędne do zarejestrowania w wydziale komunikacji |  |
| 2 | Moc silnika nie mniejsza niż 85 KM |  |
| 3 | Silnik spełniający normę spalin TIER III |  |
| 4 | Napęd na cztery koła z załączaną elektrohydraulicznie blokadą napędu różnicowego |  |
| 5 | Skrzynia biegów przekładniowa mechaniczna, synchronizowana z rewersem, liczba przełożeń co najmniej 12x12 |  |
| 6 | Zaczep transportowy |  |
| 7 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, wspomaganie kierownicy, niezależna pompa układu kierowniczego |  |
| 8 | Regulowana kolumna kierownicy |  |
| 9 | Załączanie przedniego napędu elektrohydraulicznie |  |
| 10 | WOM przedni i TUZ |  |
| 11 | Udźwig tylnego TUZ na końcach zaczepu nie mniej niż 2500 kg |  |
| 12 | Ilość złącz hydraulicznych i elektrycznych umożliwiające jednoczesne podłączenie pługa, ładowacza i piaskarki |  |
| 13 | Układ pneumatyczny jedno i dwuobwodowy |  |
| 14 | Belka zaczepowa z zatrzaskami wielootworowa |  |
| 15 | Obciążniki tył i przód minimum 200 kg |  |
| 16 | Co najmniej 3 pary szybkozłączy zewnętrznych |  |
| 17 | Kabina spełniająca wymogi bezpieczeństwa, wyposażona co najmniej w: pas bezpieczeństwa, klimatyzację, ogrzewacz powietrza wlotowego, siedzenie z podłokietnikiem, wycieraczki do szyb przód/tył, otwieranie szyby tylnej, lusterka boczne (prawe, lewe), instalację radiową z radiem i głośnikami |  |
| 18 | Lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym |  |
| 19 | Mechanizm odłączający akumulator, akumulator nie mniejszy niż 100 Ah |  |
| 20 | Lampy robocze przednie i tylne |  |
| 21 | Trójkąt wyróżniający i ostrzegawczy |  |
| 22 | Błotniki kół przednich |  |
| 23 | Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy |  |
| 24 | Zestaw podręcznych narzędzi |  |
| 25 | Katalog części zamiennych |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 27 | Kluczyk do stacyjki 2 szt. |  |
| 28 | Rok produkcji – 2012 |  |
| 29 | Gwarancja – minimum 24 miesiące bez ograniczenia limitu motogodzin, w cenie oferty wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z serwisowaniem ciągników w okresie gwarancji, w tym między innymi koszty roboczogodzin, dojazdu serwisu do miejsca użytkowania ciągników, przeglądów wynikających z zaleceń producenta według książki serwisowej, przy założeniu pracy ciągnika w okresie gwarancji wynoszącej 2000 motogodzin |  |
| Konfiguracja oferowanego ciągnika: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

- Ładowacz czołowy w komplecie z łyżką – 2 kpl.:

| L.p. | Parametry / minimalne wymagania | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość podnoszenia minimum 3600 mm |  |
| 2 | Udźwig nie mniej niż 2000 kg |  |
| 3 | Hydrauliczne połączenie ciągnika i ładowacza poprzez szybkozłącza. |  |
| 4 | Przeznaczenie łyżki: do pobierania materiałów sypkich z pryzm, boksów itp., przewożenia materiałów, wysypywania materiałów sypkich na pryzmy, załadunku materiałów w pojemniki, kosze, na skrzynie samochodowe i przyczepy |  |
| 5 | Szerokość robocza łyżki w zakresie od 2000 mm do 2400 mm |  |
| 6 | Konstrukcja łyżki chroniąca przed wysypywaniem materiału |  |
| 7 | Sztywna konstrukcja łyżki wzmocniona przez dodatkowe żebro środkowe |  |
| 8 | Trwała powłoka lakiernicza łyżki |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 10 | Ładowacz czołowy z łyżką dostosowany do współpracy z ciągnikiem opisanym w pozycji 1 |  |
| 11 | Gwarancja – minimum 12 miesiące |  |
| Konfiguracja oferowanego ładowacza czołowego: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

- Pług do śniegu – 2 szt.:

| L.p. | Parametry / minimalne wymagania | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość robocza w najszerszym położeniu lemieszy minimum 2600 mm |  |
| 2 | Element roboczy: hydraulicznie sterowane lemiesze (lewy i prawy), ilość pozycji roboczych co najmniej 4 |  |
| 3 | Sposób mocowania na ciągniku: przedni TUZ, trójpunktowy układ kat. II i III |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 5 | Pług dostosowany do współpracy z ciągnikiem opisanym w pozycji 1 |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesiące |  |
| Konfiguracja oferowanego pługa do śniegu: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH CIĄGNIKÓW WRAZ

Z WYPOSAŻENIEM W RAMACH CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciągnik | 2 szt. |  |  |
| 2 | Ładowacz czołowy w komplecie z łyżką | 2 kpl. |  |  |
| 3 | Pług do śniegu | 2 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy