.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy						miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

Dostawa pługu wirnikowego – dmuchawy do śniegu na Drogowe Przejścia Graniczne

w Bezledach i Grzechotkach

Pług wirnikowy – dmuchawa do śniegu – 2 szt.:

| L.p. | Parametry / minimalne wymagania | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pług wirnikowy służący do pobierania śniegu i brył lodu, a następnie odrzucania na pobocze lub przyczepę |  |
| 2 | Możliwość agregowania zarówno na tylny tuz ciągnika (odśnieżanie przy jeździe do tyłu), jak i przedni tuz ciągnika (odśnieżanie przy jeździe do przodu) |  |
| 3 | Element roboczy posiadający co najmniej 1 ślimak pobierający śnieg i lód oraz wirnik wyrzucający go do komina |  |
| 4 | Możliwość hydraulicznego obracania komina z kabiny operatora |  |
| 5 | Odległość wyrzutu co najmniej w zakresie od 5 do 20 m |  |
| 6 | Szerokość robocza minimum 2000 mm |  |
| 7 | Średnica ślimaka minimum 300 mm |  |
| 8 | Dysponowanie serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez okres minimum 60 miesięcy |  |
| 9 | Przystosowany do współpracy z ciągnikiem o parametrach nie gorszych niż opisane w CZĘŚCI I przedmiotowego postępowania |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Konfiguracja oferowanego pługu wirnikowego – dmuchawy do śniegu: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO PŁUGU WIRNIKOWEGO – DMUCHAWY DO ŚNIEGU W RAMACH CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pług wirnikowy – dmuchawa do śniegu | 2 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy