.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Obsługi Urzędu 
i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Serwer (jednostka centralna) – 1 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 9050 według danych na dzień składania oferty |  |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci RAM – min. 4 szt., złącza SerialATA – min. 6 szt (w tym min. 3 szt. SATA 6 Gb/s)., gniazdo PCI-Express 2.0 16x –min. 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – min. 1 szt., standard płyty: mATX lub ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, obsługa RAID: 0, 1, 5, 10 |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 8GB (praca w triple lub dual channel), rodzaj pamięci DDR III DIMM, standard – minimum DDR3-1333 (PC3-10600), stabilna praca z oferowaną płytą główną przy częstotliwości pracy minimum 1333 MHz, radiator |  |
| 4 | Karta grafiki – rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście DVI |  |
| 5 | Dysk twardy: ilość – minimum 2 szt., pojemność pojedynczego dysku twardego – minimum 3 TB, format: 3,5 cala, charakterystyka pracy: dyski będą wykorzystywane w pracy ciągłej, 24x7, dyski muszą być przystosowane do pracy w systemach nadzoru wizyjnego |  |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, interfejs Serial ATA, obsługa nośników dwuwarstwowych, mechanizm podawania płyt: tacka, wewnętrzny, montowany w obudowie |  |
| 7 | Obudowa: wspierane formaty płyt głównych – mATX, ATX, wymiary: wysokość w U (ang. rack units) – 4U, szerokość (montażowa w szafie typu rack) – 19”, elementy zabudowy: 5,25 cala (zewnętrzne) min. 2 szt., 3,5 cala (zewnętrzne) min. 1 szt., 3,5 cala (wewnętrzne) min. 4 szt., front obudowy: min. 2 gniazda USB typu A, przełączniki: frontowy zasilania (ON/OFF), frontowy RESET, wskaźniki: frontowy status zasilania, frontowy aktywności HDD, w zestawie szyny montażowe do szafy rack 19'', minimalna głębokość szafy 26'', cechy dodatkowe: możliwość montażu czołowego standardowego zasilacza ATX (lub zasilaczy redundantnych o rozmiarach identycznych lub zbliżonych) z wyprowadzeniem gniazda zasilającego na tylną część obudowy – dopuszcza się zastosowanie opcjonalnych elementów dostosowawczych pod warunkiem dołączenia ich do oferty oraz zapewnieniem braku kolizji z zabezpieczeniem wymienionym w lit. c, możliwość montażu min. 2 wentylatorów 90 mm w formie wewnętrznego panelu wentylacyjnego lub na tylnej ścianie obudowy (odpowiednia perforacja) – min. 2 wentylatory zamontowane i dostarczone z zestawem, zabezpieczenie bezpośredniego fizycznego dostępu do panelu frontowego (drzwiczki) |  |
| 8 | Zasilacz: moc min. 500 W, tryb pfc aktywny, złącza: ATX 20+4 pin, EPS12V +12V (4+4 Pin), PCI-E (6+2), min. 3 x SATA, min. 3 x MOLEX, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP |  |
| 9 | Oprogramowanie: system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 7 Ultimate 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory, niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania komputera w systemach operacyjnych MS Windows 7 Ultimate 64 bit PL |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacja graficzna (jednostka centralna) – 1 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 9050 według danych na dzień składania oferty |  |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci RAM – min. 2 szt., złącza SerialATA – min. 6 szt. (w tym min. 1 szt. SATA 6 Gb/s), gniazdo PCI-Express 2.0 16x –min. 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – min. 1 szt., standard płyty: mATX lub ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, integrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 8 GB (praca w triple lub dual channel), rodzaj pamięci DDR III DIMM, standard – minimum DDR3-1333 (PC3-10600), stabilna praca z oferowaną płytą główną przy częstotliwości pracy minimum 1333 MHz, radiator |  |
| 4 | Karta grafiki: rodzaj – zewnętrzna, zainstalowana pamięć – min. 2 GB, wyjście D-Sub, wyjście DVI, wyjście HDMI, obsługa HDCP – tak |  |
| 5 | Dysk twardy: pojemność dysku twardego – minimum 1 TB, format – 3,5 cala, charakterystyka pracy – dysk będzie wykorzystywany w pracy ciągłej, 24x7 |  |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, interfejs Serial ATA, obsługa nośników dwuwarstwowych, mechanizm podawania płyt: tacka, wewnętrzny, montowany w obudowie |  |
| 7 | Obudowa – obudowa, w której urządzenia zamontowane w komorach 5,25” i 3,5” nie będą ograniczały możliwości demontażu/montażu elementów montowanych na płycie głównej. ilość zatok: 5,25 cala (zewnętrzne) min. 2 szt., 3,5 cala (zewnętrzne) min. 1 szt., 3,5 cala (wewnętrzne) min. 2 szt., front obudowy: min. 2 gniazda USB typu A, audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy, nie dopuszcza się wyprowadzenia kabli przyłącze-niowych gniazd na zewnątrz obudowy komputera |  |
| 8 | Zasilacz: moc min. 500 W, tryb pfc aktywny, złącza: ATX 20+4 pin, EPS12V +12V (4+4 Pin), PCI-E (6+2), min. 3 x SATA, min. 3 x MOLEX, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP |  |
| 9 | Klawiatura: układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, interfejs odpowiedni do dostępnych portów na oferowanej płycie głównej, komunikacja z komputerem przewodowa, zasięg min. 1,5 m (dopuszcza się użycie przedłużacza – wymagane załączenie do zestawu), regulacja nachylenia (składane nóżki) |  |
| 10 | Mysz: laserowa, interfejs odpowiedni do dostępnych portów na oferowanej płycie głównej, rozdzielczość min 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), komunikacja z komputerem przewodowa (kabel min. 1,5 m, dopuszcza się użycie przedłużacza – wymagane załączenie do zestawu) |  |
| 11 | Oprogramowanie: system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows Ultimate 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory, niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania komputera w systemach operacyjnych MS Windows 7 Ultimate 64 bit PL |  |
| 12 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |
| Rozszerzenie funkcjonującej u zamawiającego liczby licencji na system sieciowy do nagrywania obrazu i dźwięku obejmujące dostawę licencji i nośnika na oprogramowanie IP ALNET NETStation 16CH – 1 szt. |
| Oferowana nazwa produktu : _________________________________________________________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Komputer przenośny – 1 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 3150 według danych na dzień składania oferty |  |
| 2 | Przekątna ekranu – minimum 15'' |  |
| 3 | Rozdzielczość – minimum 1366 x 768 |  |
| 4 | Zainstalowana pamięć operacyjna – pojemność minimum 4GB |  |
| 5 | Dysk Twardy – minimum 500 GB |  |
| 6 | Komunikacja: karta sieciowa bezprzewodowa b/g/n, karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mb/s, bluetooth |  |
| 7 | Napędy – tak, montowany w obudowie DVD +/- RW |  |
| 8 | Złącza Audio/Video: wyjście D-Sub (VGA), wyjście HDMI, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe |  |
| 9 | Porty USB – minimum 3 szt. ( w tym min.1 szt. USB 3.0) |  |
| 10 | Głośniki – tak, wbudowane |  |
| 11 | Klawiatura – zintegrowana, układ QWERTY |  |
| 12 | Urządzenia wskazujące – touchpad |  |
| 13 | Akcesoria: zasilacz wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu, bateria wymagana i określona dla oferowanego modelu sprzętu, torba – ilość komór: minimum 1szt., pasek na ramię, pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu |  |
| 14 | Oprogramowanie: system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory, niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania komputera w systemach operacyjnych MS Windows 7 Professional 64 bit PL |  |
| 15 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
I OPROGRAMOWANIA DLA WYDZIAŁU OBSŁUGI URZĘDU

I WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W RAMACH CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA*

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer (jednostka centralna) | 1 szt. |  |  |
| 2 | Stacja graficzna (jednostka centralna) | 1 szt. |  |  |
| 3 | Oprogramowanie do rejestracji obrazu i dźwięku | 1 szt. |  |  |
| 4 | Komputer przenośny | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

* w przypadku, kiedy w najkorzystniejszej ofercie cena jednostkowa któregokolwiek z w/w produktów będzie równa lub wyższa od kwoty 3.500,00 złotych brutto, zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zastrzeżenie nie dotyczy produktu określonego w pozycji 
nr 1 i 3, tj. serwera i oprogramowania, których cena jednostkowa może być równa lub wyższa od kwoty 3.500,00 złotych brutto).

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy