SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk SSD 120GB – 20 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 2 | Pojemność – minimum 120GB |
| 3 | Interfejs – SATA3 |
| 4 | Pamięć podręczna – 256MB |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 6 | Wydajność – dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 3600 według danych na dzień składania oferty |
| 7 | Informacje dodatkowe – w oferowanej cenie wykonawca musi załączyć adapter dysku 2,5” na 3,5”, jeśli opakowanie producenta go nie zawiera |
| 8 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk SSD 60GB – 2 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 2 | Pojemność – minimum 60GB |
| 3 | Interfejs – SATA3 |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 5 | Wydajność – dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 1500 według danych na dzień składania oferty |
| 6 | Informacje dodatkowe – w oferowanej cenie wykonawca musi załączyć adapter dysku 2,5” na 3,5”, jeśli opakowanie producenta go nie zawiera |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk twardy 500GB – 4 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 2 | Pojemność – minimum 500GB |
| 3 | Interfejs – SATA3 |
| 4 | Pamięć podręczna – minimum 32MB |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 6 | Prędkość obrotowa – 7200rpm |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk zewnętrzny, przenośny 1TB – 2 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny, slim |
| 2 | Pojemność – minimum 1TB |
| 3 | Interfejs – USB 3.0 |
| 4 | Interfejs dysku – SATA |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 6 | Prędkość transmisji danych – 4.8Gb/s |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk zewnętrzny przenośny 2TB – 1 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny, slim |
| 2 | Pojemność – minimum 2TB |
| 3 | Interfejs – USB 3.0 |
| 4 | Interfejs dysku – SATA |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 6 | Prędkość transmisji danych – 4.8Gb/s |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Czytnik kart elektronicznych – 1 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, zgodny ze standardem kieszeni 3.5 cala |
| 2 | Interfejs – USB 2.0/CCID |
| 3 | Prędkość transmisji – 12Mbps |
| 4 | Standardy – ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1), EMV |
| 5 | Certyfikaty – CE, RoHS |
| 6 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM DDR2 2GB DIMM – 21 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR2 |
| 2 | Pojemność – 2GB |
| 3 | Typ złącza – DIMM |
| 4 | Liczba modułów – 1 |
| 5 | Częstotliwość – 800MHz |
| 6 | Opóźnienie – maksymalnie 5CL |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM DDR2 4GB DIMM – 25 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR2 |
| 2 | Pojemność – 4GB |
| 3 | Typ złącza – DIMM |
| 4 | Liczba modułów – 1 |
| 5 | Częstotliwość – 800 MHz |
| 6 | Opóźnienie – maksymalnie 6CL |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy |
| L.p. | Parametry wymagane |
| Pamięć RAM DDR2 2GB SODIMM – 10 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR2 |
| 2 | Pojemność – 2GB |
| 3 | Typ złącza – SODIMM |
| 4 | Liczba modułów – 1 |
| 5 | Częstotliwość – 800MHz |
| 6 | Opóźnienie – maksymalnie 6CL |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk twardy NLSAS – 4 szt. |
| 1 | Dysk serwerowy 2TB Near Line SAS 6Gbps 7.2k Hot Plug Hard Drive Kit dedykowany do serwera Dell PowerEdge T610 |
| 2 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Rozgałęziacz gniazd 1xRJ45/2xRJ45 – 60 szt. |
| 1 | Końcówka 1: 2x RJ-45 gniazdo |
| 2 | Końcówka 2: 1x RJ-45 wtyk |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pendrive 32GB – 5 szt. |
| 1 | Pojemność – 32GB |
| 2 | USB 3.0 |
| 3 | Prędkość odczytu – min. 40MB/s, Prędkość zapisu – min. 90MB/s |
| 4 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pendrive 32GB szyfrowany sprzętowo 256 bit AES – 4 szt. |
| 1 | Pojemność – 32GB |
| 2 | Szyfrowanie sprzętowe 256 bit AES – tak |
| 3 | Interfejs – USB |
| 4 | Obsługiwane systemy – Windows 7 |
| 5 | Dodatkowe wymagania – uzyskanie dostępu do danych, przechowywanych na urządzeniu, następuje wyłącznie po uprzednim podaniu zdefiniowanego wcześniej ciągu znaków, wprowadzanych przy użyciu zintegrowanej z urządzeniem klawiatury |
| 6 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Prezenter – 2 szt. |
| 1 | Funkcjonalność - bezprzewodowy prezenter z czerwonym wskaźnikiem laserowym, przyciskami sterowania pokazem slajdów i wyłącznikiem zasilania |
| 2 | Zasięg – min. 20 m |
| 3 | Odbiornik – bezprzewodowy typu „plug and play” USB z możliwością montażu w obudowie prezentera |
| 4 | Wskaźnik poziomu naładowania baterii – tak |
| 5 | Gwarancja – 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Mysz komputerowa bezprzewodowa – 5 szt. |
| 1 | Laserowa |
| 2 | Rozdzielczość: min 1600 dpi |
| 3 | Liczba przycisków: min. 5, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku) |
| 4 | Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa (nie dopuszcza się komunikacji bluetooth) |
| 5 | Profil myszy – praworęczna |
| 6 | Załączone wyposażenie – odbiornik, baterie |
| 7 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Mysz komputerowa USB – 70 szt. |
| 1 | Laserowa lub optyczna |
| 2 | Rozdzielczość: min 1000 dpi |
| 3 | Liczba przycisków: min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku) |
| 4 | Komunikacja z komputerem przewodowa (przewód min. 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów) |
| 5 | Profil myszy – prawo i lewo ręczna |
| 6 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Klawiatura USB – 40 szt. |
| 1 | Układ klawiatury QWERTY (104 klawisze) |
| 2 | Przewód min. 1,5 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów ) |
| 3 | Regulacja – nachylenia (składane nóżki) |
| 4 | Odporna na zalania konstrukcji |
| 5 | Standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i wydzieloną klawiaturą numeryczną |
| 6 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Klawiatura komputerowa z czytnikiem – 11 szt. |
| 1 | Dodatkowe cechy – wbudowane złącze Smard Card obsługujące karty mikroprocesorowe zgodne z normą ISO7816 - 1/2/3/4 (T=0, T=1) |
| 2 | Układ klawiatury – QWERTY (104 klawisze) |
| 3 | Regulacja – nachylenia (składane nóżki) |
| 4 | Komunikacja z komputerem – przewodowa |
| 5 | Gwarancja – 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Adapter displayport [M] > DVI-I [F] – 4 szt. |
| 1 | DisplayPort [M] – wtyk |
| 2 | DVI-I (24-5) [F] – gniazdo |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Akumulator żelowy do UPS – 15 szt. |
| 1 | Napięcie: 12V |
| 2 | Pojemność: 7,2Ah |
| 3 | Wymiary (długość x szerokość x wysokość-mierzona bez zacisków): 151mm x 65mm x 95mm, dopuszcza się tolerancję wymiarową w granicach +/- 2 mm w każdym wymiarze |
| 4 | Rodzaj łączówek/klem: Fast-on |
| 5 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Taśma do biblioteki taśmowej LTO6 – 10 szt. |
| 1 | Technologia: Ultrium 6 (LTO6) – 2.5 TB/6.25 TB |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Zestaw modułów bateryjnych do modułu bateryjnego UPS APC – 1 zestaw (komplet modułów wymagany przez producenta) |
| 1 | Kompletny zestaw modułów bateryjnych do modułu bateryjnego UPS APC (oznaczenie modułu bateryjnego producenta SURT192XLBP, S/N NS0629016346) |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Kabel HDMI 3m – 4 szt. |
| 1 | Typ złącz – HDMI typ A męski, 19-pin/HDMI typ A męski, 19-pin |
| 2 | Standardy – High Speed HDMI Cable with Ethernet |
| 3 | Długość – 3 m |
| 4 | Gwarancja – 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Kabel zasilający do komputera 3m – 10 szt. |
| 1 | Typ wyczki/gniazda – PL (10A) CEE 7/7 Euro Schuko/ IEC60320 C13 |
| 2 | Typ przewodu – zasilający 10A/230V |
| 3 | Długość – 3 m |
| 4 | Gwarancja – 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego Lenovo T440p – 1 szt. |
| 1 | Typ – bateria 9-cell |
| 2 | Dodatkowe wymagania – bateria musi zapewniać pełną kompatybilność z komputerem Lenovo T440p |
| 3 | Gwarancja: 12 miesięcy |