.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS REGAŁÓW PRZESUWNYCH ARCHIWALNYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość regałów – 1965 mm (± 5 mm) |  |
| 2 | Głębokość półek – 300 mm (± 5 mm) |  |
| 3 | Ilość poziomów użytkowych – 5+1 |  |
| 4 | Prześwit między półkami – 330 mm (± 5 mm) |  |
| 5 | Dopuszczalna nośność półek – min. 80 kg |  |
| 6 | Regały przesuwne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z przekładnią redukcyjną umożliwiającą sprawne przemieszczanie regałów przez użytkownika z siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej muszą być stalowe |  |
| 7 | Usztywnienie konstrukcji regałów – stężenia krzyżowe. |  |
| 8 | Wypełnienie ścianek bocznych – płyta stalowa |  |
| 9 | Kolorystyka regałów – RAL 7035 |  |
| 10 | Rodzaj paneli frontowych – kasetowe |  |
| 11 | Sposób oznakowania regałów – tabliczki opisowe |  |
| 12 | Wszystkie elementy regałów wykonane z blachy stalowej poddane ocynkowaniu w procesie galwanizacji i lakierowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych |  |
| 13 | Tylne ograniczniki przesuwu – blokady przesuwu regałów |  |
| 14 | Instalacja szyn – nawierzchniowo z dodatkową podłogą |  |
| 15 | Tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szerokość podstawy szyn jezdnych 65 mm. Wysokość szyn jezdnych 15 mm. Szyny wykonane z jednolitego materiału, bez spawania i innego sposobu łączenia elementów szyny jezdnej. Do szyn jezdnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy. Szyny jezdne o konstrukcji gładkiej dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów przejezdnych. Szyna jezdna musi posiadać dwa rowki, w których prowadzone jest koło prowadzące. Przestrzeń pomiędzy szynami wypełniona płytą jednostronnie laminowaną |  |
| 16 | Podstawa regału wykonana z profilu ceowego o grubości blachy 2 mm i wysokości profilu 115 mm. Elementy poprzeczne podstaw regałów wykonane z blach stalowych o grubości 2 mm stanowiących jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów wykonane z żeliwa zapewniającego prawidłowy i cichobieżny przesuw regałów. Koła jezdne o średnicy 105 mm. Dwa rodzaje kół w regałach jezdnych – koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące |  |
| 17 | Wszystkie elementy obrotowe regałów (koła, wałki) osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych, niewymagających konserwacji. Odboje dystansowe o długości 30 mm (± 5 mm), zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Do ram regałów przymocowane blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów |  |
| 18 | Przemieszczanie regału się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min. 45 mm. Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napędowy zakryć poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo |  |
| 19 | Ściany boczne regałów wykonane z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości 0,8 mm, wyprofilowanej od frontu w kształcie teownika w celu zapewnienia wymaganej sztywności i nośności ściany regału. Dwa boki profili połączone ze sobą za pomocą śrub stanowiących wspólny element ściany bocznej regału podwójnego. W profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek |  |
| 20 | Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości 3 mm. Dowolna zmiana rozstawu półek co 20 mm bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne regału w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału za pomocą gniazd ustalających i połączeń śrubowych. Ściany boczne regałów połączone poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału. Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej w celu zapewnienia wytrzymałości i niewystępowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość półki musi wynosić min. 80 kg/mb. Z tyłu półki listwa z tworzywa o wysokości 30 mm jako element zabezpieczający przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę, mocowana pomiędzy dwie sąsiednie półki. Nie dopuszcza się wykonania ogranicznika tylnego jako elementu będącego częścią półki. Wszystkie półki ruchome w regałach zawieszane na zaczepach |  |
| 21 | Front wykonany jako jednolity panel zasłaniający cały układ napędowy regałów, a jednocześnie tworzący estetyczny front regału. Regały muszą posiadać wymienne szyldy do oznaczania i numeracji mocowane na panelach czołowych |  |