SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

1. Lada typu LAD.

Lada o wymiarach ok. 712x74x168 cm wykonana z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu LAD. Blaty robocze umieszczone na wysokości 76-77cm o całkowitej grubości 
25-30 mm, wykonane z płyty oklejonej dwustronnie laminatem HPL oklejonej listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm zgodne z dekorem laminatu płyt. Blaty klienta głębokości 35 cm umieszczone na wysokości 126-127 cm, wykonane z płyty oklejonej dwustronnie laminatem HPL grubości 25-30 mm. Ściany boczne wykonane z płyty grubości 25-30 mm oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm zgodne z kolorem i dekorem laminatu płyt. Ściany wsparte na plastikowych stopkach wysokości 20-30 mm z możliwością regulacji wysokości. Ściana frontowa wykonana z dwóch płyt grubości 18 mm tworząc ozdobną wstawkę podświetlaną listwą LED. Cokół wykończony ozdobną listwą PCV w kolorze aluminium, nad cokołem umieszczone oświetlenie LED. Lada posiada 3 przegrody pionowe wykonane z płyty laminowanej gr. 25-30 mm. W miejscu łączenia się blatów noga podpierająca wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym. W blacie lady co najmniej 4 przeloty kablowe. Lada od wewnątrz musi posiadać oświetlenie stanowiska pracy w formie listwy LED zamontowanej pod blatem klienta. Lada posiada 3 półki pod klawiaturę wykonane z płyty laminowanej z prowadnicami kulkowymi.

2. Kontenery typu KON.

Wykonany z płyt meblowych: blaty, fronty i korpus wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm, szuflady z wkładami wykonanymi w całości z płyty grubości 10-12 mm mocowane na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, szuflady zamykane na zamek centralny z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu, klucz wychylny z zabezpieczeniem przed wyłamaniem, kontenery mobilne 
3-szufladowe na 4 skrętnych kółkach plastikowych minimum fi 50 mm, w tym 2 z blokadą, korpusy kontenerów w całości wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Blaty w kontenerach mobilnych o całkowitej grubości min. 18 mm. Krawędzie oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm zgodnej z dekorem laminatu płyt. Kontenery muszą posiadać świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność oferowanych mebli z wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 14073-2, PN-EN 14074.

3. Szafy typu SZAF.

Meble wykonane z płyt meblowych: wieńce górne wykonane z płyty laminowanej grubości 28-32 mm, korpusy, plecy, fronty płytowe i półki wykonane z płyty laminowanej grubości min. 18 mm, wieńce, drzwiczki uchylne oraz przesuwne wykończone listwą ochronna z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 0.5 mm, listwy ochronne zgodne z dekorem laminatu płyty. Meble wyposażone w stopki wysokości 25-35 mm z możliwością poziomowania od wewnątrz mebla. Korpus i plecy łączone na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Drzwi na zawiasach puszkowych z samodociągiem i systemem cichego domykania. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Meble muszą posiadać świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność oferowanych mebli z wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 14073-2, PN-EN 14074.

4. Meble typu AN.

Meble wykonane z płyt meblowych wiórowych laminowanych dwustronnie. Kolorystyka do wyboru z dostępnej palety producenta. Krawędzie płyt wykończone listwami z tworzywa sztucznego grubości zgodnie z opisem pozycji, przytwierdzane maszynowo z dopasowaniem szerokości listew do grubości płyty i polerowaniem krawędzi listew w sposób zapewniający brak nierówności lub ubytków warstwy dekoracyjnej płyty. Szafki wykonane z płyt meblowych, górne wysokości 30 cm, głębokość 32 cm, z 1 półką wewnątrz, otwierane do góry na siłownikach gazowych. Dolne z jedną półką w środku wysokości 82 cm, głębokości 53 cm, na stopkach plastikowych wysokości 10 cm z regulacją wysokości, wykończone z góry blatami postformingowymi grubości min. 36 mm oraz wyposażone w demontowalny cokół. Blaty wykończone olistwowaniem przy ścianach za pomocą listwy plastikowo-silikonowej lub wykończone silikonem. Korpusy z płyty meblowej grubości 18 mm wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF grubości min. 3 mm. Fronty mebli wykonane z płyty meblowej grubości 18 mm wykończonej listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm, mocowane na zawiasach metalowych, puszkowych z samodociągiem i systemem cichego domyku.

5. Fotele obrotowe typ FO-1.

Fotel obrotowy, ergonomiczny, przeznaczony do pracy 24-godzinnej. Fotel posiadający mechanizm synchroniczny z funkcją zapewniającą stałe podparcie pleców podczas pracy oraz możliwość zablokowania w min. 5 pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane ze sklejki o grubości min. 10 mm. Siedzisko pokryte jest pianką T-21 o grubości formatki min. 20 mm, T-25 o grubości formatki 20 mm, T-40 o grubości formatki min. 40 mm. Fotel posiada zagłówek zintegrowany z siedziskiem na stałe, którego szkielet został wykonany ze sklejki o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Podłokietniki na konstrukcji metalowej z miękkimi, tapicerowanymi elementami wspierającymi łokcie. Siedzisko i oparcie fotela wraz z zagłówkiem i podłokietnikami tapicerowane tkaniną tapicerską o wytrzymałości min. 240 000 cykli Martidale'a oraz posiadającą atest trudnopalności (próba papieros i zapałka). Podstawa jezdna fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kółkami jezdnymi. Fotel musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm BS 5459-2 z wynikiem pozytywnym. Badania wytrzymałości i trudnopalności tapicerki oraz badania bezpieczeństwa użytkowania fotela potwierdzające spełnienie wymaganych norm muszą być poświadczone dokumentami wydanymi przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze. Wymagane wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 30 mm): całkowita wysokość regulowana w zakresie 
min. 1200-1300 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 450-550 mm, szerokość siedziska min. 500 mm, głębokość siedziska min. 550 mm, średnica podstawy
min. Ø 700 mm.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych poszczególnych elementów mebli 
(w tym foteli) oraz zakresów regulacji +/- 30 mm pod warunkiem zachowania planowanej funkcjonalności