SZCZEGÓŁOWY OPIS 
MEBLI I WYPOSAŻENIA DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

1. Meble typ A.

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie o strukturze perlistej, łatwo zmywalnej i antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brak nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wymagane atesty higieniczne obejmujące gotowe wyroby dla wszystkich mebli typu A przeprowadzone przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze, dopuszczające wyroby do użytkowania w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej. Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 120 mm. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 30 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli.

1.2 Szafy typ A.

Meble wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu A. Wieńce górne wykonane z płyty laminowanej grubości 28-32 mm, korpusy, fronty płytowe i półki wykonane z płyty laminowanej grubości min. 18 mm, plecy płyta HDF grubości min. 3 mm, wsuwane w nafrezowane boki szaf. Usztywnione za  pomocą łączników przykręcanych na styku pleców z korpusem, nie dopuszcza się pleców nakładanych. W szafach z frontami przesuwnymi plecy z płyty laminowanej gr. min. 18 mm. Szuflady z wkładami wykonanymi z płyt laminowanych dwustronnie gr. 10-12 mm, mocowane na prowadnicach metalowych kulkowych, Wieńce, drzwiczki uchylne oraz przesuwne wykończone listwą ochronna z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 0.5 mm, listwy ochronne zgodne z dekorem laminatu płyty. Meble wyposażone w stopki wysokości 25-35 mm z możliwością poziomowania od wewnątrz mebla. Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągiem. W szafach dwudrzwiowych jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przymykową plastikową z gumową uszczelką utrudniającą wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi przesuwne wyposażone w system jezdny z łożyskowanymi kółkami na dole i prowadnikiem w górnej części. Drzwi poruszają się po torowiskach wykonanych z tworzywa sztucznego. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Meble muszą posiadać świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność oferowanych mebli z wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 14073-2, PN-EN 14074.

2. Fotele obrotowe typ FO-3.

Fotel biurowy obrotowy tapicerowany z zagłówkiem. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną tapicerską zawierającą co najmniej 25% wełny oraz gramaturę nie mniej niż 400 g/m2, a także odporność na ścieranie nie mniej niż 240 000 cykli Martindale oraz trudnopalność wg norm EN 1021-1 oraz EN 1021-2, poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezależne od wykonawcy i producenta mebli ośrodki badawcze. Plecy oparcia pokryte plastikowa osłona w kolorze czarnym. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane tkanina o parametrach technicznych jak wyżej. Regulowane w pionie podłokietniki, wyposażone w nakładki z miękkiego poliuretanowego tworzywa, zapewniające podparcie przedramion użytkowników. Podstawa krzesła wykonana z czarnego poliamidu 680-710 mm, wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni twardych. Dodatkowo krzesło musi posiadać dynamiczny mechanizm ruchowy umożliwiający synchroniczną regulacją kąta pochylenia oparcia i siedziska w stosunku 2:1, z możliwością zablokowania oparcia w dowolnym położeniu. Mechanizm ten musi posiadać regulacje siły oporu oparcia, co sprawia, że swobodne bujanie się na krześle jest możliwe przez osoby o różnej wadze. Mechanizm musi posiadać funkcje antywstrząsowa, która chroni przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu. Oparcie pozostaje nieruchome do momentu świadomego naciśnięcia przez użytkownika na jego powierzchnie plecami. Zagłówek tapicerowany dwustronnie z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia. Krzesło musi posiadać także funkcje umożliwiającą szybkie i wygodne dostosowanie wysokości oparcia, a także płynnie regulowana wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, co pozwoli na dostosowanie wysokości krzesła do wzrostu użytkownika. Wymagane wymiary i parametry regulacji fotela (+/- 30mm): szerokość siedziska 500 mm liczona w najszerszym miejscu, głębokość siedziska 450 mm, regulacja wysokości siedziska od podłoża: 450 mm do 550 mm, wysokość całkowita od podłoża od 1000 mm do 1200 mm. Kolorystyka tapicerki do wyboru z palety zawierającej min. 5 kolorów. Fotel musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3 z wynikiem pozytywnym wydany przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze.

3. Fotele obrotowe typ FO-4.

Fotel obrotowy przystosowany do pracy w trybie 24/7, posadowiony na pięcioramiennej podstawie z kółkami. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną. Wypełnienie siedziska i oparcia wykonane z gąbki. Siedzisko i oparcie tapicerowane dwustronnie tkaniną tapicerską. Tkanina tapicerska użyta do pokrycia elementów tapicerowanych musi zawierć co najmniej 25% wełny oraz gramaturę nie mniej niż 400 g/m2, a także odporność na ścieranie nie mniej niż 240 000 cykli Martindale oraz trudnopalność wg norm EN 1021-1 oraz EN 1021-2, poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze. Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie formatki sklejkowej, w siedzisku sklejka obłożona gąbką gęstości min. 40 kg/m3 i grubości łącznie min, 55 mm. W oparciu szkielet główny wykonany ze sklejki obłożonej od tyłu gąbką gr. min. 10 mm, poduszka oparcia wykonana ze sklejki obłożonej gąbką o gęstości min. 35 kh/m3 i grubości min. 40 mm. Podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi nakładkami, ruchome w 2 kierunkach: góra-dół, przód-tył, szkielet podłokietników wykonany z aluminium z głowica wykonaną z tworzywa sztucznego. Podstawa pięcioramienna z aluminium polerowanego, kółka do powierzchni miękkich. Wymagane funkcje mechanizmów: mechanizm synchroniczny – synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie min. 10 stopni siedzisko, 20 stopni oparcie z regulacją siły odchylania siedziska. Oparcie z regulacją odchylania z min. 5-cioma pozycjami blokowania oraz zabezpieczeniem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 60 mm, regulacja głębokości siedziska w zakresie min. 60 mm. Wymagane wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 30 mm): szerokość siedziska w najszerszym miejscu 500 mm, średnica podstawy 700 mm, regulacja wysokości siedziska od podłoża: 450 mm do 500 mm, wysokość całkowita od podłoża od 900 mm do 1050 mm, podłokietniki z regulacją wysokości od 200 mm do 250 mm liczona od poziomu siedziska. Krzesło musi posiadać wyniki badań przeprowadzone przez niezależne od producenta oraz wykonawcy ośrodki badawcze potwierdzające spełnienie norm  BS 5459-2.

4. Krzesła biurowe typ KS-1.

Krzesło stacjonarne  na 4 nogach metalowych malowanych proszkowo na kolor czarny, o przekroju okrągłym, wyposażonymi w plastikowe ślizgacze zapobiegające rysowaniu podłogi. Przednie nogi w górnej części tworzą podłokietniki zakończone od góry plastikowymi nakładkami w kolorze czarnym, które nie łącza się z oparciem. Oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane tkaniną tapicerską zawierającą co najmniej 25% wełny oraz gramaturę nie mniej niż 400 g/m2, odporność na ścieranie nie mniej niż 
240 000 cykli Martindale, a także trudnopalność wg norm EN 1021-1 oraz EN 1021-2, poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze. Plecy oparcia pokryte plastikowa osłona w kolorze czarnym. Wymagane minimalne wymiary krzesła (+/- 30 mm): szerokość całkowita 
550 mm, głębokość całkowita 550 mm, wysokość całkowita 850 mm, wysokość siedziska 450 mm. Konstrukcja krzesła musi umożliwiać składowanie w stosie min. 5 szt. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 13761:2004 lub PN-EN 16139:2013 oraz PN-EN 1022:2001 lub PN-EN.

1022:2007 z wynikiem pozytywnymPN-EN z wynikiem pozytywnym.