.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy						miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYTNIKÓW BIOMETRYCZNYCH

| L.p. | Wymagane przez zamawiającego parametry lub wyposażenie | Oferowane przez wykonawcę parametry lub wyposażenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji co najmniej 2012 |  |
| 2 | Typ: wolnostojący, kolorowy, całostronicowy (full page reader) |  |
| 3 | Posiada czytnik OCR-B oraz moduł RFID (Radio Frequency IDentyfication) zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie w spójną całość |  |
| 4 | Źródło światła: Visible, Infrared &UV imaging |  |
| 5 | Rozdzielczość: minimum 400 dpi |  |
| 6 | Obszar odczytu: nie mniej niż 125 mm x 85 mm |  |
| 7 | Przystosowany do odczytu pola MRZ (pismo OCR-B) z dokumentów czytelnych maszynowo zgodnie z normami ISO 1073 oraz ICAO 9303: paszport (MRP) 2 x 44 znaki, wiza (MRV) 2 x 44 znaki i 2 x3 6 znaków, narodowa karta identyfikacyjna (NID) 2 x 36 znaków i 3 x 30 znaków, dowód rejestracyjny pojazdu 2 x 37 znaków. |  |
| 8 | Wbudowany czytnik RFID (częstotliwość 13,56 MHz) umożliwiający odczyt danych biometrycznych umieszczonych w e-dokumentach zgodnie z normami ISO 14443 A/B oraz standardami ICAO: pozwalający na odczyt grup danych DG od 1 do 19, EF.COM, oraz EF.SOD (Dokument Security Object – grupa SOD zawiera tzw. Skróty kryptograficzne (SHA) wszystkich grup danych, pozwalający na przeprowadzenie inspekcji typu Passive Auth.), wsparcie dla Passive Authentication, Active Autehentication, Basic Access Control, Extended Access Control. |  |
| 9 | Umożliwiający odczyt MRZ&RF podczas 1 operacji (odczytu) |  |
| 10 | Interfejs: USB 2.0 |  |
| 11 | Kabel połączeniowy USB 2.0 o długości minimum 1,5 m |  |
| 12 | Zasilacz sieciowy |  |
| 13 | Automatyczne wykrycie, skanowanie i rozpoznanie dokumentu |  |
| 14 | Sygnalizacja stanu czytnika: co najmniej optyczna (dioda LED) |  |
| 15 | Możliwość uaktualniania oprogramowania przez pracowników zamawiającego |  |
| 16 | Oprogramowanie SDK (Software Developement Kit) lub inne zawierające między innymi: przykładowe kody źródłowe, sterowniki do systemów Linux, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, zestaw narzędzi dla programistów, itp. |  |
| 17 | Temperatura pracy: od co najmniej +5o C do nie mniej niż +35o C |  |
| 18 | Posiadający oznakowanie CE |  |
| 19 | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |
| Konfiguracja oferowanego czytników biometrycznych: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy